Геометрическая и тестовая информация может быть передана без потерь из системы Компас-3D V8 Plus в CAD\CAM систему Adem.  Для того чтобы избежать потери информации необходимо выполнить некоторые рекомендации.

Исходная геометрическая 2D модель.

Рис. 1 Чертеж детали выполненный в системе Компас-3D V8 Plus

Рис. 2 Основные элементы документа: геометрическая модель, штриховка, размеры, шероховатость.

Рис. 3 Исходная текстовая информация.

Для передачи 2D модели из Компаса в Adem необходимо воспользоваться импортом *.dxf, "Параметры вывода в файл DXF" предварительно необходимо настроить.

Рис. 4 Меню "Параметры вывода" – "Свойства"

В вкладке "Свойства" выбираем версию формата – AutoCAD 2000. В вкладке "Текст" оставляем без изменений.

Рис. 5 Меню "Параметры вывода" – "Текст"

В вкладке "Символы" меняем символы перекодировки, в столбце AutoCAD вводим символы принятые в системе Adem.

Например: градус (о )– `; диаметр (Ø) - _; …

Рис. 6 Меню "Параметры вывода" – "Символы"

Файл символов можно сохранить для последующего использования.

Рис. 7 Меню "Параметры вывода" – "Слои"

С данными параметрами сохраняем 2D модель в формате *.dxf.

Импорт в систему Adem 8.0 (от 16.11.2006) формата *.dxf созданного в системе Компас.

Выбираем "Тип файла", "Имя файла". Задаем дополнительные параметры: "Кодировка текста" – Windows; "Параметры" – Все на слой 1; "Опции" – Удалять дубль точки; "Единицы измерения" – миллиметры;

Рис. 8 Импорт файла *.dxf

Если в модели встречается не известный (для Adem) шрифт систем предлагает выбрать "Шрифт-замену".  "ОК" – оставить без изменений, "Изменить" – подобрать другой шрифт из библиотеки.

Рис. 9 Замена стилей

Рис. 10 Выбор параметров шрифта

Рис. 11 Результат импорта

Рис. 12 Передача геометрической информации

При передаче геометрических элементов необходимо отметить следующее: штриховка преобразовалась в отдельные линии, все основные  линии – Тонкие. При передаче размеров произошли следующие изменения: при простановке размера  происходит потеря символа "±" - , при задание размера Ø30±0,1 потерь символа не происходит. Все остальные символы передались правильно.

Рис. 13 Передача тестовой информации

При передаче технических требования, нижние индексы сместились, остальная информация передалась без искажений.

Передача 3D моделей.

Рис. 14 Геометрическая модель созданная в системе Компас 3D V8 Plus

Рис. 15 Сборка созданная в системе Компас 3D V8 Plus

Деталь и сборка были сохранены в форматах: *.igs, *.sat, *.stp.

В результате импорта в систему Adem было получено следующее:

формат IGS

Рис. 16 Геометрическая модель как набор поверхностей (зеленые ребра)

С помощью операции "Склеивание (сшивка)" можно объект преобразовать в твердое тело.

Рис. 17 Модель после преобразования

формат SAT

Рис. 18 Деталь

Рис. 19 Сборка

Модели и сборка передались как твердотельные тела с сохранением цвета тел. Геометрические размеры соответствуют оригиналу.

формат STP

Рис. 20 Деталь

Рис. 21 Сборка

Модели и сборка передались как твердотельные тела. Геометрические размеры соответствуют оригиналу.