открытое акционерное общество

## Утверждаю

#### Начальник отдела 331

##### С.В. Громовой

«____» _________________ 2003 год

О Т Ч Е Т

По тестированию ADEM TDM

Ведущий инженер бюро ПТПиПТ			Н.Г. Дорош

# Общие положения

  - Тестирование программы ADEM TDM 7.0 Dec. 2.2002 производилось с целью создания электронной модели технологического процесса сборки кузова автомобиля ВАЗ 2106.

  - Тестирование ADEM TDM производилось на компьютере AMD Atlon(tm) Processor AT/AT COMPATIBLE, 261616 КБ ОЗУ с системой Microsoft Windows 2000 5,002195 Service Pack 1 и файлом подкачки 800 МБ.

  - В качестве исходного материала использовались:

1.3.1.	маршрутный техпроцесс сборки кузова ТПП;

    - операционные карты разработанные на ОАО «АвтоВАЗ»;

    - технологические процессы изготовления узлов, разработанные на ОАО «АвтоВАЗ».

  - Технологический процесс состоял из 311 операций включающих в себя 242 эскиза.

  - При помощи математической модели технологического процесса требовалось получить:

    - титульный лист;

    - маршрутную карту;

    - операционные карты;

    - карты контроля;

    - ведомости оснастки.

  - Проектирование математической модели технологического процесса производилось в ADEM TDM + настройка технологической части цеха №369 «369».

2.	ХОД ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.

  - Введение исходных параметров технологического процесса не предоставляло сложностей, необходимо заполнить соответствующие окна.

  - Количество переходов практически не ограничено, так на отдельных операциях число переходов доходило до 23 и никаких трудностей не возникало.

………………………………………..

  - В ходе проектирования математической модели технологического процесса сборки кузова были внесены: 311 операций, 1349 переходов, 242 эскиза, 397 единиц оснастки и 50 вспомогательных материалов.

  - В результате сформировался файл на 47.2 МБ.

  - Режим «формирования» занял 67 минут, необходимо дать задание разработчику на сокращение времени «формирования».

  - В результате формирования были сформированы:

    - титульный лист;

    - маршрутная карта на 99 листах;

    - операционные карты;

    - карты эскизов;

    - карты контроля;

    - спецификация оснастки режущего инструмента;

    - спецификация оснастки средств измерения;

    - спецификация оснастки слесарного инструмента;

    - спецификация оснастки приспособлений.

    - лист изменений, всего 914 листов.

- ВЫВОДЫ

Настройка 369 в основном удовлетворяет требованиям автоматизированного проектирования технологических процессов сборки и может быть передана в технологическую часть цеха № 369.

Ижевск. 26.05.2003

# Text boxes

ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ

# Отдел 331

### УТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию

___________ В.И. Сараев

«____»____________ 2002 г.