Материал курса
«Компьютерная графика»

Лабораторная работа
«Новогодний шар»

Автор: Дарьина Антонина Олеговна

Тольятти, 2019

# Построение шара.

  - Построим окружность диаметром 25мм с центром в начале координат.

    - Для этого нажмем и будем удерживать кнопку «Окружность» на панели «2D Объекты», и из выпадающего списка выберем «Окружность заданного диаметра».

### Внизу рабочей области появится панель с окошком «Диаметр», введем 25 и нажмем клавишу <Enter>.

### Нажмем клавишу <Home>, чтобы переместиться в начало координат, и «Пробел», чтобы поставить окружность.

  - Построим сферу.

# Построение крепления для петли.

  - Поднимем рабочую плоскость на 12.5мм. Для этого нажмем клавишу Z на клавиатуре, в появившееся окно Z абс введем 12.5, нажмем клавишу <Enter>.

  - Построим окружность диаметром 5мм с центром в начале координат.

  - Построим цилиндр с помощью инструмента «Смещение»  на панели «3D-Объекты 1».

Высота: 5

Глубина: 1

Нажать «ОК».

  - Вид сверху () или нажать Ctrl+ правая клавиша мыши.

  - Перейдем в абсолютную рабочую плоскость XZ .

  - Построим контур петли с помощью сплайна .

  - Построим петлю из построенного контура с помощью инструмента "Проволока" .

Диаметр: 2

Нажать «ОК».

  - Наложим скругление на цилиндр с помощью инструмента "Постоянное скругление" .

Радиус: 1

Нажать «ОК».

  - Сохраним файл (Файл –> Сохранить).

  - Перед объединением тел сохраним файл под другим именем (Файл –> Сохранить как...).

  - Нажав и удерживая кнопку «Выбор элементов» , выберем "3D только".

# Украшение шара.

  - Вид сверху () или нажать Ctrl+ правая клавиша мыши.

  - Для того чтобы расположить будущий рисунок на поверхности шара, сделаем вспомогательные построения.

    - Построим вспомогательную горизонтальную линию на высоте Y=-4.5. Для этого нажмем Y, в окошко (Y абс) введем -4.5, нажмем клавишу Enter, затем L, в появившееся окошко введем угол 0, снова нажмем Enter.

    - Построим вспомогательную горизонтальную линию на высоте Y=7 (Y, 7, Enter, L, 0, Enter).

    - Построим вспомогательную вертикальную линию на расстоянии 8мм от центра (X, 8, Enter, L, 90, Enter).

    - И еще одну с другой стороны, координата будет со знаком минус (X, -8, Enter, L, 90, Enter).

  - Если для будущего рисунка нужно определить центр прямоугольника, достаточно нарисовать отрезками диагонали, притягиваясь к противоположным углам прямоугольника.

  - В пределах полученного прямоугольника нарисуем контур рисунка, который хотим расположить на шаре, или построим его с помощью инструмента TrueType .

  - Нажмем M (латинскую) на клавиатуре, чтобы проверить количество точек в получившемся контуре.

  - Если точек слишком много, необходимо обрисовать контур с помощью инструмента "Сплайн"  и удалить исходный.

  - Выберем инструмент "Проекция кривой"  на панели "Временные проекции". Выберем все профили нашего рисунка, нажмем Esc. Внизу рабочего поля высветится подсказка «Выберите тело». Кликнем мышью по шару (мимо контуров). На поверхности шара появится проекция рисунка.

  - Перенесем рисунок на всмопогательный слой, чтобы нам было удобнее работать с проекцией.

    - Нажмем и будем удерживать кнопку «Перенос»  на панели «Операции с группами объектов». Не отпуская кнопку мыши, в выпавшем списке выберем «На другой слой».

    - Выберем рисунок (и диагонали, если они построены), нажмем Esc, чтобы закончить выбор.

    - В появившемся окне выберем слой 2. Нажмем ОК.

  - Построим объемное тело на основании проекции с помощью инструмента «Смещение»  или «Проволока» .

  - Объединим все построенные тела с помощью инструмента "Объединение элементов" .

  - Сохраним файл с законченной деталью, нажав кнопку "Сохранить" на панели инструментов или через меню Файл –>Сохранить.

  - Сохраним в STL, через меню Файл –>Сохранить как..., выбрав тип файла Стереолитография.

  - Откроем полученный файл в слайсере и выставим необходимые параметры печати соответственно имеющемуся оборудованию. Для печати новогоднего шара на учебном 3D-принтере MAGNUM Education с получением gcode в слайсере Cura: высота слоя 0.1мм, толщина стенки 0.6мм, толщина нижнего и верхнего слоя 0.6мм, плотность заполнения 20%, скорость печати 40мм/с, температура 210° для пластика и 65° для стола.

  - Поскольку площадь опоры построенного тела очень мала, а отрицательный уклон велик, при печати методом послойного наплавления материала необходимо включить поддержку от поверхности.

  - При проблемах с прилипанием материала первого слоя к столу может понадобиться подложка.

  - Проверим результат настроек, переключившись в вид по слоям.

  - Получив необходимый результат, экспортируем gcode или запустим печать напрямую из слайсера.

Результаты 3D-печати представлены на фото:

  - Более сложным вариантом модели является ажурный шар. Построение модели требует фантазии и знания инструментария ПО, однако получение gcode после сохранения STL полностью аналогично приведенному выше, за исключением того, что поддержку необходимо отключить.